## Slide 1: Periodische Betriebsplanung (Forsteinrichtung)
im Staatswald des Freistaates Sachsen

## Slide 2: Gliederung
Aufgabe + betriebliche Einordnung
aktuelles Verfahren
  WISA – Waldinventur Sachsen
  FESApro – Planungsbegang (mit/ohne WISA)
  Akzeptanz

## Slide 3: Aufgabe – Betriebsregelung Sächsisches Waldgesetz § 22
Inventur
SOLL/IST-Abgleich
Planung
Standortsinformationen
Waldfunktionen
Schutzgebiete
Waldbau
Ziele
Behandlungskonzepte
Aktualisierung
  Geodaten
  Walddatenbank
Grundlage für
  Arbeits- und Finanzkalkulation
  Jahresplanung
  Vollzug
  Controlling
Forsteinrichtung
Notes: i.d.R. 10jährige Planung

## Slide 4: Aufgaben
Staatswald
  14 Betriebe
  ca. 200.000 ha
  Planungszeitraum 10 Jahre
Körperschaftswald
  371 Betriebe (> 10 ha)
  ca. 50.000 ha
  Planungszeitraum 10 (20) Jahre
5 Mitarbeiter
1 Mitarbeiter

## Slide 5: Forsteinrichtung im Staatswald Kombination Stichprobe / Planungsbegang
Inventur
SOLL/IST-Abgleich
Planung
Notes: i.d.R. 10jährige Planung

## Slide 6: Stichprobeninventur (WISA): Probekreisraster 200 x 200 m
Probekreis [m] | Aufnahme
PK 12 (grün): ≥ 30 cm BHD | Baumart, Koordinate Durchmesser, Höhe Alter Stammschäden
PK 6 (blau): ≥ 7 bis 30 cm | 
PK 5 (rot): Totholz | Totholztypen: Stöcke, liegendes/stehendes TH, Bruchstücke, Abfuhrreste Zersetzungsgrade
PK 2 (olive): Verjüngung verlagert | Zählverfahren mit 3 Größenklassen; Bestandesentstehung Schutzmaßnahmen Wildschäden Übernahmewürdigkeit
Mittelpunkt = feste Vermarkung und Einmessung
Durchführung
im Werkvertrag
Kontrolle von 5 % der PK

## Slide 7: WISA Reporting: Altersklassenverteilung …
… Vorratsstruktur
Notes: Bezug:
Betrieb
Revier
Stratum

## Slide 8: WISA Reporting: Vorratsentwicklung

## Slide 9: WISA Reporting: Reviervergleiche

## Slide 10: Prognose von Nutzung / Verjüngung
Hiebssatzkorridor
  Stratenweiser (Bestandestypen / Altersklassen) = Erfahrungswerte der Eingriffsstärken x Fläche des Stratums
  Einzelbaumweiser Ansatz: Simulation der Entwicklung mit Bestandeswachstumssimulator BWINPro-S – Nutzung nach Grundflächenleitkurve / Szenario Erntenutzung)
Verjüngungskorridor (ha / Jahrzehnt)

## Slide 11: Forsteinrichtung im Staatswald Kombination Stichprobe / Planungsbegang
Inventur
SOLL/IST-Abgleich
Planung
Notes: i.d.R. 10jährige Planung

## Slide 12: Planungsbegang: FESA_pro
Anpassung von
Planung
Vorgehen
Zustandsdaten
Waldeinteilung
Nutzung
Verjüngung
| 13. April 2026 | Referat 44
Notes: Feste Größe der Waldeinteilung = Abteilung
Variable Größe = Teilfläche
Planung
- Nutzungsplanung orientiert sich an Stratenplanung

## Slide 13: Komponenten von FESApro
FESApro Zentrale | FESApro Client
Zentrale Datenbank Vorbereitung und Steuerung FE-Arbeiten Revierabsprache Datenauswertung und Abfragen | offline Desktopanwendung
Datensynchronisation mit Zentrale
| 13. April 2026 | Referat 44

## Slide 14: Forsteinrichtungswerk
Betriebsbuch
  WISA-Ergebnisreports Gesamtbetrieb
  FESApro-Ergebnisreports Gesamtbetrieb
  Berichte, Protokolle, Abstimmungen
Revierbuch
  WISA-Ergebnisreports Revier
  FESApro-Ergebnisreports Revier
  Teilflächenblätter
Karten
→ Übergabe Daten ans FBF (Forstbetriebsflächenverzeichnis)
| 13. April 2026 | Referat 44

## Slide 15: Akzeptanz des Verfahrens
aktuelle Waldentwicklung – hohes Interesse an aktuellen Waldzustandsdaten
Stichprobeninventur schafft objektive Datengrundlage für den Planungsbegang
WISA-Daten + Nutzungsmodellierung = Herleitung von Korridor für Hiebssatz + Verjüngung vor Planungsbegang
„Digitalisierung“ und Vereinfachung von Taxation und Waldeinteilung (größere Teilflächen) steigert Effizienz
  ca. 4.000 – 4.500 ha / Jahr pro Mitarbeiter
Planungsbegang durch eigenes Personal ermöglicht vertieften Einblick in die Betriebe